## Slide 1: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ в РФ
Краснова Р.Р.
Крупина Н.А.
Судебно-химический отдел
ГУЗ МО Бюро СМЭ МЗ МО
Начальник Бюро - Заслуженный врач РФ М.С. Ривенсон
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: Вопросы, которые ставятся перед врачами СМЭ СХО
Произвести обнаружение, идентификацию, количественное определение токсических веществ в трупном материале
Определить факт употребления и степень влияния различных токсических веществ на
  поведение человека при совершении преступлений и правонарушений или
  жертв преступлений
Интерпретация аналитических результатов
  отличить терапевтическую, токсическую, летальную концентрацию
  охарактеризовать фармакологическое и токсическое действие на организм
<number>
Notes: <number>
№2. Перед врачами судебно-медицинскими экспертами судебно-химических отделов ставятся вопросы не только произвести обнаружение, идентификацию, количественное определение токсических веществ в трупном материале, но и определить факт употребления и степень влияния различных токсических веществ на поведение человека при совершении преступлений и правонарушений или жертв преступлений. Важным вопросом является интерпретация аналитических результатов - правильно интерпретировать аналитические результаты, т. е. отличить терапевтическую, токсическую и летальную концентрацию, охарактеризовать фармакологическое и токсикологическое действие на организм – также непростая задача специалистов судебно-химического отдела.

## Slide 3: Результаты экспертиз и исследований должны быть достоверными!
Подготовка пробы должна удовлетворять цели исследования и обеспечивать проведение дальнейшего анализа с достоверным результатом
Применение не менее двух методов, основанных на различных физико-химических принципах, снижают возможности ошибок при проведении анализа на различные группы наркотических, психотропных и других токсических веществ
Ложно-положительные и ложно-отрицательные результаты имеют крайне неблагоприятные последствия !
<number>
Notes: <number>
№ 3. Результаты экспертиз и исследований должны быть достоверными.
Подготовка пробы должна удовлетворять цели исследования и обеспечивать проведение дальнейшего анализа с достоверным результатом. Применение не менее двух методов, основанных на различных физико-химических принципах, снижают возможности ошибок при проведении анализа на различные группы наркотических, психотропных и других токсических веществ.
Ложно-положительные и ложно-отрицательные результаты имеют крайне неблагоприятные последствия !

## Slide 4
Виды исследований в судебно-химическом отделе
ГУЗ МО Бюро судебно-медицинской экспертизы
Центральный судебно-химический отдел (ЦСХО) :
анализ биопроб человека на этанол,
другие спирты, растворители, наркотические, психотропные, лекарственные и другие токсические вещества
Районные судебно-химические отделения -
14 отделений
анализ биопроб человека на этанол, другие спирты, растворители и предварительный анализ на наркотические и психотропные вещества
с подтверждением полученных положительных результатов в ЦСХО
Воскресенск Кашира О. Зуево
Дедовск Протвино
        Селятино
Видное Егорьевск Мытищио
Дмитров Можайск
Подольск Щёлково Электросталь
<number>
Notes: <number>
№ 4. Для решения поставленных задач в таком крупном регионе, каким является Московская область, создана централизованная структура судебно-химического отдела, состоящая из центрального СХО и 14 МРСХО.

## Slide 5: Судебно-химический отдел ГУЗ МО Бюро СМЭ МЗ МО производит экспертизы и исследования :
  по направлениям врачей СМЭ районных отделений Бюро
  по направлениям врачей ЛПУ
  освидетельствование на состояние наркотического опьянения (наркологических диспансеров и кабинетов, отделений реанимации и интенсивной терапии, приемных отделений больниц), и по направлениям и постановлениям правоохранительных органов, в том числе, МВД, ГИБДД, УФСКН
  диагностика при острых отравлениях
<number>
Notes: <number>
№ 5. Производятся судебно-химические экспертизы и исследования по заданию врачей СМЭ районных отделений Бюро, а также по направлениям врачей лечебно-профилактических учреждений, производящих освидетельствование на состояние наркотического опьянения (наркологических диспансеров и кабинетов, отделений реанимации и интенсивной терапии, приемных отделений больниц), и по направлениям и постановлениям правоохранительных органов, в том числе, ГИБДД, УФСКН.

## Slide 6: Объем работы судебно-химического отдела ГУЗ МО Бюро СМЭ МЗ МО
<number>
Notes: <number>
№ 6. Судебно-химический отдел ГУЗ МО Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ МО - одна из крупнейших лабораторий страны, производящая исследования биологического материала как по направлениям врачей СМЭ, так и по направлениям врачей ЛПУ. В 2008 году произведено 63493 экспертизы (исследования) из них только 57% составили экспертизы и исследования трупного материала.

## Slide 7: Для выполнение большого объёма экспертиз и исследований с хорошими сроками проделана огромная работа
пересмотрен подход к проведению анализа и организации работы сотрудников отделения
внедрена специализация по методам
по возможности, обновлено оборудование
внедрены новые высокочувствительные инструментальные методы
<number>
Notes: <number>
№ 7. Для выполнение большого объёма экспертиз и исследований с хорошими сроками проделана огромная работа пересмотрен подход к проведению анализа и организации работы сотрудников отделения
внедрена специализация по методам
по возможности, обновлено оборудование
внедрены новые высокочувствительные инструментальные методы

## Slide 8: Особенности метода ГХ-МС
<number>
Эффективность разделения- высокая
Чувствительность- высокая
Воспроизводимость- высокая
Скорость- средняя
Градиентный режим- температурное программирование
Надёжность- высокая
Универсальность- только стабильные, низко- и средне-полярные аналиты
Детектор- высоко-чувствительный и селективный
Notes: <number>
№ 8. Среди которых - метод газовой хроматографии с масс-селективным детектором (ГХ-МС), который идеально удовлетворяет требованиям по селективности и воспроизводимости и давно является золотым стандартом в судебной и токсикологической химии. Использование ГХ-МС для скрининга, подтверждения и количественного определения наркотических и лекарственных средств в биологических жидкостях удовлетворяет требованиям по чувствительности, селективности и специфичности и обеспечивает надёжную идентификацию обнаруженного аналита, а не скорость проведения анализа! Можно провести серийное исследование биообъектов на наличие лекарственных веществ методом ТСХ – и не найти ничего – но обеспечить скорость, а проведя исследование трупного биообъекта найти несколько веществ, а потом ещё продолжать исследование с целью количественного определения и оценивать аналитические результаты.

## Slide 9: Что за собой влечёт внедрение инструментальных методов?
Разработки новых методик пробоподготовки и индивидуальных проб для каждого метода исследования. Подбор растворителей и условий экстракции с учетом различных свойств токсикантов и возможностей детекторов – сложная задача для проведения скрининга на неизвестное вещество
Высокая чувствительность позволяет использовать пробы малой размерности и требует проведения высокой степени очистки от соэкстрактивных веществ
Освоение и внедрение методик анализа на различные группы веществ и их метаболитов с учетом чувствительности оборудования, которым располагает то или иное отделение требует колоссальных усилий времени и знаний
Подготовка высокопрофессиональных специалистов, способных овладеть и бесперебойно работать на высокотехнологичном оборудовании особенно актуальна в настоящее время
<number>
Notes: № 9. Что за собой влечёт внедрение современных высокотехнологичных методов?
Разработки новых методик пробоподготовки и индивидуальных проб для каждого метода исследования. Подбор растворителей и условий экстракции с учетом различных свойств токсикантов и возможностей детекторов – сложная задача для проведения скрининга на неизвестное вещество
Высокая чувствительность позволяет использовать пробы малой размерности и требует проведения высокой степени очистки от соэкстрактивных веществ
Освоение и внедрение методик анализа на различные группы веществ и их метаболитов с учетом чувствительности оборудования, которым располагает то или иное отделение требует колоссальных усилий времени и знаний
Подготовка высокопрофессиональных специалистов, способных овладеть и бесперебойно работать на высокотехнологичном оборудовании особенно актуальна в настоящее время
<number>

## Slide 10: Актуальные проблемы:
Кадровый вопрос
Табель оборудования
Информационное и методическое обеспечение
Финансирование
Нормативы
<number>
Notes: <number>
№10 Имея большой опыт, мы можем поделиться своими достижениями по пути решения поставленных задач и обозначить основные проблемы
1. Кадровый вопрос в масштабе страны не решен
2. С учётом громадного опыта работы предлагаем к рассмотрению типовой перечень оборудования, который может быть рекомендован для оснащения судебно-химических отделений Бюро
3. Необходимо возобновить методическое и информационное обеспечение материалами
4. Для успешной работы судебно-химической службы – требуется соответствующее финансирование
5. Нормативы
Произвести изменение коэфициентов перерасчёта некоторых судебно-химических исследований на полные анализы (условные единицы), утерждённых приказом № 407 от 10.12.1996.
А норму оставить прежней

## Slide 11: Кадровый вопрос:
Приказ № 553 от 20 августа 2007 года «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 337 «О номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»
<number>
Notes: <number>
№11. В настоящее время в связи с появлением Приказа № 553 от 20 августа 2007 года «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 337 «О номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» возникла не ясность какие специалисты могут работать в судебно-химических отделениях Бюро СМЭ на должности врача судебно-медицинского эксперта. Этот приказ лишает возможности работающим сертифицированным врачам судебно-медицинским экспертам, имеющим базовую специальность, полученную в вузе, «фармация» или «химия», получать и подтверждать квалификационную категорию, соответствующую оплату труда и предоставленные врачам судебно-медицинским экспертам льготы. Это приведет к оттоку подготовленных и квалифицированных кадров, а также к не возможности приёма на работу молодых кадров, имеющих указанные специальности.

## Slide 12: Кадровый вопрос:
внести в перечень специалистов, имеющих право работать на указанных выше должностях, специалистов, имеющих высшее базовое фармацевтическое и базовое химическое образование
приравнять их в правах, обязанностях, оплате труда, предоставлении тех же льгот и возможности получения квалификационной категории к врачам, занимающим должности «врач судебно-медицинский эксперт».
<number>
Notes: <number>
№12. В связи с этим, мы считаем необходимым обратиться с просьбой о внесении в перечень специалистов, имеющих право работать на указанных выше должностях, специалистов, имеющих высшее базовое фармацевтическое и базовое химическое образование. Приравнять их в правах, обязанностях, оплате труда, предоставлении тех же льгот и возможности получения квалификационной категории к врачам, занимающим должности «врач судебно-медицинский эксперт».
В случае если в ближайшее время этот вопрос не будет решен положительно, судебно-химические отделения бюро лишатся профессионально подготовленных квалифицированных кадров, владеющих современными инструментальными методами, имеющими фундаментальные познания в области токсикологической и аналитической химии.

## Slide 13: Кадровый вопрос:
НЕОБХОДИМО:
Сохранить прежнее название «врач судебно-медицинский эксперт» в соответствии с приказом МЗ СССР № 418 от 13 июля 1989 года и сохранить допуск к этой должности лиц имеющих высшее базовое фармацевтическое и базовое химическое образования.
Допустить к занятию должности «лаборант» судебно-химического отделения специалистов со средним фармацевтическим и химическим образованием.
<number>
Notes: <number>
№13. НЕОБХОДИМО:
Сохранить прежнее название «врач судебно-медицинский эксперт» в соответствии с приказом МЗ СССР № 418 от 13 июля 1989 года и сохранить допуск к этой должности лиц имеющих высшее базовое фармацевтическое и базовое химическое образования.
Допустить к занятию должности «лаборант» судебно-химического отделения специалистов со средним фармацевтическим и химическим образованием.

## Slide 14: Кадровый вопрос:
НЕОБХОДИМО:
Разработать систему подготовки кадров и повышения квалификации по унифицированным программам, удовлетворяющим международному стандарту.
В настоящее время не проводится первичная подготовка на базе учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность.
На рабочих местах в Бюро подготовка запрещена, виду отсутствия лицензии на образовательную деятельность.
Таким образом, отсутствует возможность пополнения кадрами молодых специалистов без нарушения кадровых требований
<number>
Notes: <number>
№14. НЕОБХОДИМО:
Разработать систему подготовки кадров и повышения квалификации по унифицированным программам, удовлетворяющим международному стандарту.
В настоящее время не проводится первичная подготовка на базе учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятельность.
На рабочих местах в Бюро подготовка запрещена, виду отсутствия лицензии на образовательную деятельность.
Таким образом, отсутствует возможность пополнения кадрами молодых специалистов без нарушения кадровых требований

## Slide 15: Табель оборудования:
НЕОБХОДИМО:
Определить типовой табель оборудования и расходных материалов, рекомендованных для оснащения судебно-химических отделений Бюро
<number>
Notes: <number>
№15. НЕОБХОДИМО:
Определить типовой перечень оборудования и расходных материалов, рекомендованных для оснащения судебно-химических отделений Бюро
Перечень * необходимого оборудования для судебно-химических отделов, составленный на основании опыта работы судебно-химической службы ГУЗ МО Бюро СМЭ МЗ МО представлен ниже (* количество зависит от объёма выполняемой работы)

## Slide 16
Типовой табель оборудования:
Система жидкостной хроматографии типа Agilent TRIPLЕ-QUAD с масс-спектрометрическим детектором с устройством автоматического ввода пробы на 100 образцов с комплектом расходных материалов - Скрининг и количественное определение наркотических средств и других психоактивных веществ. Терапевтический мониторинг лекарственных препаратов в крови.
Анализатор наркотических и сильнодействующих лекарственных средств на базе газового хроматографа типа Agilent 7890N с масс-селективным детектором АТ5975С детектором с устройством автоматического ввода пробы на 100 образцов с комплектом расходных материалов - Скрининг и количественное определение наркотических средств и других психоактивных веществ. Терапевтический мониторинг лекарственных препаратов в крови.
Анализатор сильнодействующих лекарственных средств на базе жидкостного хроматографа типа Agilent 1200 с диодно-матричным детектором с устройством автоматического ввода пробы на 100 образцов с комплектом расходных материалов - Скрининг и количественное определение лекарственных веществ в биопробах.
Анализатор сильнодействующих лекарственных средств и ядохимикатов на базе хроматографа газового типа Agilent 7890N с двумя азотно-фосфорными детекторами детектором с устройством автоматического ввода пробы на 100 образцов с комплектом расходных материалов - Скрининг и количественное определение лекарственных веществ в биопробах.
Анализатор сильнодействующих лекарственных средств и ядохимикатов на базе хроматографа газового типа Agilent 7890N с двумя электронно-захватными детекторами детектором с устройством автоматического ввода пробы на 100 образцов с комплектом расходных материалов - Скрининг и количественное определение лекарственных веществ в биопробах.
Индуктивно-связанный пламенно-эмиссионный спектрометр типа ICP-MS Agilent с комплектом расходных материалов - Обнаружение и количественное определение металлов (элементов периодической системы) в биообъектах
<number>

## Slide 17
Типовой табель оборудования:
СО-оксиметр IL 682 с комплектом расходных материалов (анализатор) - Определение карбоксигемоглобина в крови
Аппаратно-программный комплекс на базе газового хроматографа с детектором по теплопроводности (ДТП) - Анализ алкоголя в биологических жидкостях
Аппаратно-программный комплекс на базе газового хроматографа с пламенно-ионизационными детекторами (ПИД) с парофазным пробоотборником не менее чем на 40 виал - Анализ алкоголя, летучих веществ и технических жидкостей в биологических объектах
Анализатор иммуно-ферментных реакций автоматический - Микропланшетный фотометр типа «Anthos 2020» с возможностью подключения к компьютеру и с набором рекативов для анализа наркотических и других психоактивных веществ в моче методом И Ф А - Предварительный анализ наркотических и других психоактивных веществ в биологических жидкостях
Автоматизированный флюоресцентно-поляризационный анализатор (ПФИА) мочи Abbott Axsym с набором рекативов для анализа наркотических и других психоактивных веществ в моче методом П Ф И А - Предварительный анализ наркотических и других психоактивных веществ в моче
Набор оборудования и расходных материалов для проведения исследований методом тонкослойной хроматографии
Спектрофотометр автоматически регистрирующий в УФ- и видимой области
Термостат типа Binder BD23 ( до 100°C)
Баня нагревательная водяная до 100°С с терморегулятором и встряхивтелем для колб емк. 50 и 100 мл типа Julabo - Пробоподготовка для анализа токсических веществ в биопробах
Баня нагревательная водяная до 100°С с терморегулятором типа ELMI TW-2 (объём 4,5л ) - Пробоподготовка для анализа наркотических веществ в биожидкостях
Шейкер горизонтального типа встряхивания IKA Labortechnik HS501 300 колеб/мин - Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
Шейкер орбитального типа встряхивания IKA Labortechnik KS 260 basic 300 колеб/мин - Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
<number>

## Slide 18
Типовой табель оборудования:
Минишейкер IKA Labortechnik MS 2500 об/мин - Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
Шейкер IKA Labortechnik Vibrax VXR-basic с комплектом насадок
2500 об/мин - Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
Вортекс IKA Labortechnik Lab Dancer - Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах. Процедура дериватизации
Ультра-звуковая баня типа Bandelin Sonorex или Barnstead /Lab Line Aqua Vawe 9375 ёмк. 2л с терморегулятором до 80°С - Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
Ультра-звуковая баня ёмк. 9л типа Bandelin Sonorex или Barnstead /Lab Line с терморегулятором до 80°С - Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
pH-метры (типа H-211 и Checker )/ Hanna Instruments - Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах. Приготовление буферных растворов
Центрифуга ELMI 3000 об.мин 4х50мл -Пробоподготовка для анализа токсических веществ в биопробах
Центрифуга ELMI 3000 об.мин 12х15мл -Пробоподготовка для анализа токсических веществ в биопробах
Мультифункциональная настольная центрифуга с индукционным мотором и микропроцессорным управлением “ Jouan ” до 14500 об/мин -Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
Центрифуга типа Eppendorf Centrifuge 5425 24х1,5 мл, 9000 об/мин
Центрифуга типа ThermoMicroCL 17 24х1,5 мл, 9000 об/мин
Центрифуга с охлаждением типа Thermo Centrа CL3R 8х50 мл
Центрифуга типа Thermo Scintific 4х50 мл, 4000 об/мин
<number>

## Slide 19
Типовой табель оборудования:
Вакуумный концентратор RVС 2002 с регулированием вакуума --Концентрирование органических экстрактов биологических объектов при пробоподготовке для анализа наркотических и лекарственных веществ
Концентратор экстрактов Pierce Reacti Therm III с нагревательным модулем Reacti Vap --Концентрирование органических экстрактов биологических объектов при пробоподготовке для анализа наркотических и лекарственных веществ
Комплект дозаторов (1-канальных / постоянного и переменного объёма (10-100 мкл, 500 мкл, 100-1000 мкл, 1-5 мл, 10 мл), 8-канальных (10-100 мкл)) и диспенсеров с расходными материалами -Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
Измельчитель тканей (блендер) --Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
Электронные весы аналитические 0,1 мг -Приготовление стандартных и калибровочных растворов
Электронные весы 1 мг типа OHAUS Adventurer AR3130 -Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
Электронные весы 0,1г
Дистиллятор
Бидистиллятор
Деионизатор
Водоструйный насос
Холодильная камера 0-4°С --Хранение биологических объектов
Морозильная камера -18°С --Хранение биологических объектов
Холодильники лабораторные --Хранение реактивов и стандартных растворов
Столы для химических исследований -
Столы для лабораторных исследований с подводкой электричества
Столы-мойки с вытяжной системой
<number>

## Slide 20
Типовой табель оборудования:
Вытяжные шкафы с подводкой электричества и воды
Газовые баллоны (He, N2, H2, воздух) и газовые линии -Проведение газо-хроматографических исследований
Генератор водорода --Проведение газо-хроматографических исследований
Генератор азота --Проведение газо-хроматографических исследований и пробоподготовки биологических объектов
Компрессор воздуха с ресивером (накопителем) на 25 л (безмаслянный) - Проведение газо-хроматографических исследований
Шкаф сушильный – стерилизационный - Обработка посуды
Вакуумная система для твёрдо-фазной экстракции (ТФЭ) --Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
Экстракционные картриджи (патроны¸ колонки) для проведения ТФЭ для различных групп наркотических и лекарственных веществ -- Пробоподготовка для анализа наркотических и сильнодействующих веществ в биообъектах
Бактерицидная лампа типа ОБН-150
Источники бесперебойного питания - Обеспечение безопасного режима отключения анализаторов сильнодействующих лекарственных средств, газовых и жидкостных хроматографов, иммунных анализаторов
Кондиционеры воздуха -Обеспечение условий для работоспособности анализаторов сильнодействующих лекарственных средств, газовых и жидкостных хроматографов, иммунных анализаторов
Копировальный аппарат
Стеллажи для хранения архива и реактивов
Шкафы металлические для хранения реактивов
Сейф для хранения наркотических и сильнодействующих веществ
ЛВС и АПК для статистической обработки данных лабораторных исследований
<number>

## Slide 21: Коэффициенты перерасчета судебно-химических исследований на полные анализы (условные единицы) по приказу № 407 от 10.12.1996
<number>
Notes: <number>
№ 21. В настоящее время для учета экспертной работы врачи СМЭ СХО руководствуются коэффициентами пересчета различных видов судебно-химических исследований на полные анализы (условные единицы) в соответствии с Приказом МЗ РФ № 407 от 10.12.96 г «О введении в практику правил производства экспертиз».

## Slide 22
Методы исследований | Результаты |  |  | Примечание
 | + | - | кол. | 
1.Газовая хроматография (ДТП) 1.1. Алкоголь 1.1.1. Кровь 1.1.2 Моча 1.1.3 Мышца 1.1.4 Дистиллят 1.1.5 Жидкость 1.2. Окись углерода | 0,04 0,04 0,15 0,04 0,04 0,10 | 0,04 0,04 0,15 0,04 0,04 0,10 |  | 
2. Газовая хроматография (ДИП) 2.1. Летучие 2.2 Лекарственные 2.3 Гликоли 2.4 Уксусная кислота | 0,15 0,30 0,30 0,15 | 0,08 0,20 0,20 0,08 | 0,20 0,20 0,20 0,20 | 
3. Газовая хроматография (ДЭЗ) | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 
<number>
Notes: <number>
№ 22 – 24. Коэффициенты были установлены на основании хронометража, но система учета излишне усложнена из-за обилия различных видов мелких операций.

## Slide 23
Методы исследований | Результаты |  |  | Примечание
 | + | - | кол. | 
4.Газовая хроматография (ТИД) | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 
5. ВЭЖХ | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 
6. Хромато -масс спектрометрия | 0,30 | 0,30 |  | 
7. Перегонка 7.1 Суррогаты алкоголя 7.2 Уксусная кислота 7.3 Гликоли 7.4 Синильная кислота 7.5 Фтор | 0,40 0,30 0,20 0,40 0,60 | 0,25 0,20 0,20 0,25 0,60 | 0,20 0,20 0,20 0,20 | 
8. Изолирование лекарственных веществ 8.1 Водой 8.2 Спиртом 8.3 Ацетонитрилом 8.4 Другими органическими растворителями | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,30 0,30 0,30 0,30 | 0,20 0,20 0,20 0,20 | 
<number>
Notes: <number>

## Slide 24
Методы исследований | Результаты |  |  | Примечание
 | + | - | кол. | 
9. Изолирование наркотиков из биожидкостей | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 
10. Гидролиз 10.1 Внутренние органы 10.2 Извлечения | 0,30 0,30 | 0,30 0,30 | 0,20 0,20 | 
11. Изолирование пестицидов органическими растворителями 11.1 Эфиром 11.2 Гексаном 11.3 Бензолом 11.4 Другими растворителями | 0,30 0,40 0,30 0,30 | 0,30 0,40 0,30 0,30 | 0,20 0,20 0,20 | 
12. Спектрофотометрия 12.1 УФ- область и видимая 12.2 ИК- область | 0,05 0,20 | 0,05 0,20 |  | к п. 8,9,10,11 одна спектральная характеристи-ка
<number>
Notes: <number>

## Slide 25
Методы исследований | Результаты |  |  | Примечание
 | + | - | кол. | 
13. Тонкослойная хроматография 13.1 Без элюирования 13.2 Элюирование | 0,15 0,10 | 0,05 |  | к п. 8,9,10,11 одна пластинка
14. Реакции 14.1 Микрокристаллические 14.2 Окрашивания | 0,02 0,02 | 0,02 0,02 |  | к п. 8,9,10,11 одна реакция
15. Деструкция | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 
16. Минерализация | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 
17. Озоление | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 
18. Диализ | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 
19. Спектрофотометрическое определение СОНb | 0,15 | 0,15 |  | 
20. Имунно -ферментный анализ | 0,15 | 0,15 |  | 
21. Прочие (по затрате времени) 1 п.а. = 25,5 ч. |  |  |  | 
<number>
Notes: <number>
№ 25. Мы считаем, что ее можно упростить, усреднив отдельные отклонения.
Внедрение новых методов инструментального анализа внесли изменения в методологию, в том числе и в пробоподготовку.

## Slide 26
На 1 ставку в месяц = 5 п.а.
1 п.а. = 25 часов
В году 365 дней – 52 воскресенья
12 дней – праздники
Итого: 301 рабочий день
301/12 = 25 рабочих дней / месяц
1,0 ставка / 1 рабочий день – 5 часов
125 часов в месяц на 1,0 ставку
<number>
Notes: <number>
На 1 ставку в месяц = 5 п.а.
1 п.а. = 25 часов
В году 365 дней – 52 воскресенья
12 дней – праздники
Итого: 301 рабочий день
301/12 = 25 рабочих дней / месяц
1,0 ставка / 1 рабочий день – 5 часов
125 часов в месяц на 1,0 ставку

## Slide 27: Предлагаемые к рассмотрению коэффициенты перерасчета судебно-химических исследований на полные анализы (условные единицы)
<number>
Notes: <number>
№ 27. С учетом этих изменений мы сочли возможным предложить на обсуждение новую систему коэффициентов перерасчёта судебно-химических исследований на полные анализы,

## Slide 28
Методы исследований | коэффициенты на 1 объект исследования
1.Газохроматографическоое исследование этилового спирта биожидкости мышцы | 0,04 0,15
2. Газохроматографическое исследование летучих веществ с ДИП | 0,1
3. Газохроматографическое исследование лекарственных и наркотических веществ с пробоподготовкой (ВЭЖХ, ЭЗД, ТИД, ХМС) | 0,2
4. Исследование летучих веществ методом перегонки с водяным паром | 0,3
5. Иммунный метод на одну группу наркотических и лекарственных веществ | 0,05
6. Исследование наркотических и лекарственных веществ методом ТСХ с пробоподготовкой в одной экспертизе | 1,0
7. Исследование пестицидов методом ТСХ с пробоподготовкой в одной экспертизе | 0,4
8. Спектрофотометрическое исследование в одной экспертизе | 0,1
9. Исследование на ртуть с пробоподготовкой (деструкция) | 0,4
10. Исследование на соли тяжелых металлов с пробоподготовкой (минерализация) | 0,4
11. Исследование кислот, щелочей с пробоподготовкой (диализ) | 0,4
12. Определение карбоксигемоглобина | 0,15
13. Прочие (по затрате времени) 1 п.а.= 25 ч | 
<number>
Notes: <number>
№ 28. Упростив систему подсчёта и уменьшив коэффициенты отдельных видов анализа, при сохранении нормы - 5 полных анализов в месяц и 55 полных анализов в год на ставку врача судебно-медицинского эксперта судебно-химического отделения

## Slide 29: Методология
Информационное обеспечение методическими и информационными материалами
Участие СХО Бюро в НИР – разработка и внедрение в практику методов исследования биологических проб на токсикологически важные вещества.
<number>
Notes: <number>
№ 29. Необходимо возобновить информационное обеспечение методическими и информационными материалами с учетом межведомственных экспертных служб.
Участие СХО Бюро в НИР с целью разработки и внедрения в практику методов исследования биологических проб на токсикологически важные вещества.

## Slide 30: Финансирование - необходимая предпосылка развития и успешного функционирования СХО
Дополнительное финансирование путем включения Бюро СМЭ в целевые Федеральные и региональные программы для:
  совершенствования и укрепления материально-технической базы
  приобретения высокотехнологичного современного оборудования
  расходных материалов и реактивов
  подготовки и обучения персонала
Активное участие Администрации районов в организации районных отделений, а также в улучшении условий работы действующих РСХО
<number>
Notes: <number>
№ 30. Финансирование - необходимая предпосылка развития и успешного функционирования СХО Необходимость в дополнительном финансировании путем включения Бюро СМЭ в целевые Федеральные и областные программы для:
  совершенствования и укрепления материально-технической базы
  приобретения высокотехнологичного современного оборудования
  расходных материалов и реактивов
  подготовки и обучения персонала
Активное участие Администрации районов в организации районных отделений, а также в улучшении условий работы действующих РСХО
Т.о. , утвердив табель оборудования, может быть появятся дополнительные возможности произвести необходимое финансирование и оснащение СХО, путём участия в Программах, например, по борьбе с преступностью, что позволит производить экспертизы и исследования на высоком уровне, улучшив качество и сократив сроки их производства.